# Příloha č.2	Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Ke dni podání nabídky na veřejnou zakázku „Vozidlo 4x2 s přiřaditelným pohonem a ramenovým nosičem na kontejnery“ čestně prohlašujeme, že společnost

…………………………………………………………………………………………..

dodá vozidlo splňující níže definované technické parametry:

|  | Minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Motor | zdvihový objem motoru min. 2 900 cm3, točivý moment min. 400 Nm, pohon vznětovým motorem o výkonu min. 80 kW, kroutící moment motoru min. 400 Nm, , emisní norma motor Euro VI |
| Podvozek | 4x2 s přiřaditelným předním náhonem na 4x4, rozvor 2500 - 2800 mm, výška max. 2450 mm vč. majáku, šířka max. 1600 mm bez zrcátek |
| Celková hmotnost zařízení | max. 630 kg |
| Nosnost zařízení | min. 2 000 kg |
| Převodovka | manuální, min. se 6 převody vpřed a 1 vzad, integrovaná redukční převodovka pro všechny převodové stupně |
| Řízení | levostranné s hydraulickým posilovačem, |
| Náprava | Přední náprava pevná řiditelná, zadní náprava pevná, hnaná s uzávěrkou diferenciálu, odpružení listovými pery a hydraulickými tlumiči na obou nápravách, stabilizátor obou náprav, kotoučové brzdy na obou nápravách, kola zadní nápravy v provedení dvou-montáž (snížení těžiště) |
| Brzdový systém | s ABS a hydraulickým posilovačem, mechanická parkovací brzda |
| Výfuk | směr vyústění nahoru podél kabiny |
| Světla | pro zimní údržbu, výstražné zařízení oranžové barvy (maják) |
| Nakládací zařízení | dvouramenné s hydraulickým ovládáním jednotlivých pohybů přímo na nástavbě |
| Podvozek | ochrana proti korozi |
| Kabina | třímístná zvukově izolovaná, odpružené sedadlo řidiče, rám kabiny a opláštění ocelové s antikorozní úpravou, kabina barvy RAL 2011 |
| Klimatizace | Ano |
| Certifikace CE | Stroj musí mít certifikát CE (prohlášení o shodě) |
| Záruka | 2 roky / 2000 Mth |

V ……………, dne ……………………..

Podpis oprávněné osoby