# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

k veřejné zakázce na dodávky dle § 14 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ

# „Krytý bazén kotelna Nový Jičín“

Na projekt "Krytý bazén kotelna Nový Jičín" je podaná žádost o dotaci v OPŽP, výzva č.70, Prioritní osa 5: Energetické úspory.

V případě přijetí dotace bude tento projekt spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Město Nový Jičín

Sídlo zadavatele: 				Masarykovo náměstí 1/1

Nový Jičín, 741 01

Identifikační číslo (IČO) zadavatele:	00298212

Oprávněná osoba zadavatele:	PhDr. Jaroslav Dvořák - starosta

Osoba, která vypracovala

část zadávací dokumentace: 	projektová dokumentace

Ing. Marek Šulák, Fantova 683/20, 614 00 Brno

IČO: 75772019

Kontaktní osoba

odpovědná za realizaci VZ:		Ing. Vladimír Maruška, energetik

spojení: 556 768287, +420 731642413

e-mail: vmaruska@novyjicin-town.cz

Kontaktní osoba

odpovědná za administraci VZ:	Ing. Alena Seibertová, administrátor VZ

spojení: 556 768396

e-mail: aseibertova@novyjicin-town.cz

Adresa profilu zadavatele:                   https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_2.html

Druh zadavatele:	územní samosprávný celek, resp. regionální či místní orgán

2. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh dle § 53 odst. 3 ZZVZ.

3. CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní režim

Zakázka podle předmětu: dodávky

Klasifikace předmětu zakázky dle CPV: 45331110-0 Instalace a montáž kotlů, 42515000-9 Kotle k místnímu vytápění, 45111300-1 Demontážní práce, 45333000-0 Instalace a montáž plynového zařízení, 45333100-1 Instalace a montáž plynových regulátorů, 45333200-2 Instalace a montáž plynoměrů, 42131140-9 Redukční, regulační, zpětné nebo bezpečnostní ventily, 39715000-7 Ohřívače vody a vytápění budov, instalatérská zařízení, 51100000-3 Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení, 45300000-0 Stavební montážní práce

### Předmět zakázky: Předmětem zakázky je rekonstrukce kotelny krytého bazénu v Novém Jičíně v rozsahu instalace tří plynových kondenzačních teplovodních kotlů o jmenovitých výkonech 3x300 kW za stávající plynové kotle o výkonech  2x1000 kW, jež budou demontovány. Současně dojde k náhradě stávající technologie pro ohřev teplé vody za novou pro městský bazén, která bude napojena na stávající potrubní rozvody.

Základní přehled hlavních výkonových parametrů kotlových jednotek:

- plynový kondenzační kotel nerezový jmenovitého výkonu 300 kW (výkon pro teploty 80/60°C regulovatelný 60 až 290 kW), PN 6, trvale provozovatelný při teplotách z kotle do 95°C, provozní teplota max. 95°C, normovaný stupeň využití při 75/60°C do 96% (Hs), bez požadavku na průtok kotlem, emise Nox do 58 mg/kWh, vyšší objem kotle z důvodu snížení počtu startů (cyklování), min. objem kotle 170 l

- výměník tepla pro ohřev teplé vody deskový, rozebíratelný, protiproudý, výkon 200 kW, (65/40 - 10/55°C), PN 10/PN 10, materiál desek/tloušťka ALLOY 316

- průtočný ohřívač teplé vody V = 300 l, smalt. s výměníkem min. 4 m2 pro solární ohřev

### Veškeré činnosti a kvalitativní parametry spojené s předmětem zakázky jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci zpracované Ing. Markem Šulákem, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, čís. autorizace ČKAIT 1004009 a dále v položkovém rozpočtu, jež je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky: 3 660 000,- Kč bez DPH

Zadavatel výslovně upozorňuje, že nepředpokládá překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky v nabídkách účastníků. V případě, že nabídková cena účastníka za předmět plnění veřejné zakázky překročí předpokládanou hodnotu předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a zadavatel takového účastníka z další účasti zadávacího řízení vyloučí.

# Doba plnění zakázky:

Zadavatel pro plnění této veřejné zakázky stanovuje následující termíny

předpokládaný termín zahájení prací na díle			srpen 2018

předpokládaný termín dokončení prací na díle      		září 2018

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do jednoho měsíce od účinnosti smlouvy, a to po protokolárním předání místa realizace díla objednatelem. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 30 dnů od sjednaného termínu zahájení prací.

Termín zahájení prací na díle je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení bez řízení před ÚOHS a podepsáním příslušné smlouvy se zhotovitelem. Z tohoto důvodu si zadavatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení prací na díle v návaznosti na termín ukončení zadávacího řízení.

Pokud se z výše uvedených důvodů nepodaří plnění veřejné zakázky zahájit v měsíci předpokládaného zahájení prací na díle, má uchazeč právo na změnu předpokládaného termínu dokončení prací na díle tak, aby stanovená lhůta realizace v měsících/dnech zůstala zachována.

# Místo plnění zakázky:

### Místem plnění předmětu zakázky je kotelna krytého bazénu v Novém Jičíně - budova bez č. popisného nebo evidenčního (stavba občanského vybavení) na pozemku parc. č. st. 1406 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí.

### Prohlídka místa plnění:

Zadavatel umožňuje všem účastníkům prohlídku místa budoucího plnění dne 22.05.2018. Sraz zájemců o prohlídku, je v 10:00 hodin před budovou krytého bazénu v Novém Jičíně na ul. Novosady. Účast na prohlídce místa budoucího plnění je omezena na 2 osoby za každého uchazeče. Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými, provozními parametry.

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do konce lhůty pro podání nabídky 31.05.2018 do 10:00 hod. Nabídka v listinné podobě, se podává na adresu:

Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín pro podání poštou, Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, podatelna pro osobní podání v pracovních dnech a hodinách, Nový Jičín.

5. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK VĆETNÉ INFORMACE O TOM, V JAKÉM JAZYCE MOHOU BÝT PODÁNY

Nabídka se podává v listinné podobě. Nabídka se podává v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s uvedením výzvy „Neotvírat“. Účastník předloží nabídku v 1 originále (byť obsahující toliko kopie dokladů) a 1 kopii (pro účely poskytovatele dotace). Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Podrobnější informace ohledně způsobu zpracování a podání nabídek jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ

Zadavatel stanovuje jako požadavky na kvalifikaci dodavatele:

- splnění základní způsobilosti stanovené v § 74 ZZVZ;

- splnění profesní způsobilosti stanovené v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) ZZVZ;

- splnění technické kvalifikace stanovené v § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ.

Požadavky na prokázání kvalifikace vč. požadovaných dokladů jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci.

7. HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 114 ZZVZ. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny (100%).

Způsob hodnocení nabídek je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

# v Novém Jičíně dne 10.05.2018

# PhDr. Jaroslav Dvořák - starosta