Příloha č. 1

Technická specifikace vozidla kategorie N2 – pres,  objem nástavby 7 – 8 m3 vč. příslušenství

Specifikace požadavku - automobil

Kategorie vozidla: N2

Dvouosý podvozek s povolenou hmotností max. 9t

Rozvor náprav v rozmezí 3000 - 3500mm

Stabilizátor zadní nápravy

Kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě

Samosvorný diferenciál

Motor vznětový přeplňovaný, výkon min. 120 kW, min. emisní norma Euro IV D

Automatizovaná převodovka

Vedlejší pohon od převodovky pro hydraulické čerpadlo

Motorová brzda

Stabilizační systém ESP

Omezovač rychlosti 90 km/hod

Palivová nádrž min. 90l

Denní jízdní světlo

Digitální tachograf

Airbag řidiče

Sedadlo řidiče odpružené

Lavice pro 2 osoby

Ovládání oken dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce

Centrální zamykání dálkově ovládané

Rádio, Klimatizace

Barva kabiny oranžová RAL 2008

Zakládací klín

Povinná výbava vozidla

2x LED zábleskový maják

Specifikace požadavku – svozová nástavba

Objem nástavby v rozmezí 7 - 8m3

Šířka nástavby včetně vyklápěče max. 2100 mm

Zaoblené boky nástavby, nástavba hladká, bez nosníků a vzpěr (rovnoměrné rozložení tlaku)

Celo-obvodový zesílený rám z uzavřených profilů (vpředu a vzadu)

Zaoblené dno nástavby se zesílením nakládací hrany

Výpustný kohout za vytlačovacím štítem (vypouštění kapalné složky z nástavby)

Vytlačovací štít z pevnostní otěruvzdorné oceli s teleskopickým hydraulickým válcem

Vedení vytlačovacího štítu s bezúdržbovými elementy nad úrovní dna nástavby

Boční utěsnění vytlačovacího štítu bez spotřebních prvků (gumy, stíracích lišt)

Boční servisní dvířka vytlačovacího štítu

Regulace tlaku ustupování štítu v závislosti na druhu odpadu (z kabiny vozidla)

Objem nakládací vany min. 0,9 m3

Nakládací šířka vany min. 1600 mm (bez vyklápěče)

Celo-obvodové utěsnění dosedací hrany vany s nástavbou (zásobníkem odpadu)

Výpustný kohout v nakládací vaně (zachycení a vypouštění kapalné složky)

1x LED pracovní světlo (nad nakládací vanou)

1x LED zábleskový maják s ochrannou mřížkou v zadní části nástavby

Konstrukce lisu z vysoce pevnostní válcované otěruvzdorné oceli.

Centrální mazání při nutnosti 3 a více mazacích bodů celé nástavby

Samomazná (bezúdržbová) kluzná pouzdra hřídele lisu

Hydraulické válce lisu s opačnou orientací (snížení rizika poškození)

Hydraulické válce nosné desky lisu mimo profil nakládací vany (bez kontaktu s odpadem)

Možnost trvalého lisovacího cyklu

Výkon čerpadla min. 60 l/min při 1000 ot/min motoru (+/- tolerance 10%)

Nádrž hydraulického oleje o objemu min. 65 l

Plnící přípojka hydraulického oleje s rychlospojkou

Hydraulický ventilový blok se snadným přístupem a dosahem ze země

Filtrace sací a zpáteční větve hydraulického okruhu

Integrovaný nedělený otevřený univerzální vyklápěč (elektro-hydraulické ovládání)

Hřebenové zavěšení s přítlačnou lištou pro nádoby dle ČSN EN 840 - 1

Ramenové zavěšení s mechanickým zámkem pro kontejnery dle ČSN EN 840-2,3

Lišta otevírání víka kontejnerů s dorazovými gumami (pro plynulé dosednutí kontejneru)

Ochranný pryžový doraz na rámu vyklápěče (ochrana proti poškození nádob)

Oboustranné elektrické (tlačítkové) ovládání vyklápěče

Automatické přizvednutí vyklápěče do transportní polohy při zařazení rychlostního stupně

Dvourychlostní nakládací cyklus s automatickým rozpoznáním nádoby / kontejneru

2x bezpečnostní stupačky pro obsluhu (vlevo, vpravo), pevné, sklopné pouze dozadu

Kombinovaný ovládací panel v kabině s barevným LCD monitorem s výstupem bezpečnostní kamery a ovládacího rozhraní nástavby

Přepínání ovládání / blokace vnějších nebo vnitřních ovládacích panelů nástavby

Zdvojené ovládání vytlačování (z kabiny a na nástavbě)

Možnost naprogramování a uložení min. 5ti režimů lisování (dle druhu odpadu)

Možnost sledování fází pracovního cyklu (na LCD monitoru)

Signalizace polohy vytlačovacího čela se signalizací naplnění (na LCD monitoru)

Indikace hladiny oleje (na LCD monitoru)

Bezpečnostní prvky dle ČSN EN 1501 - 1

Držák na koště a lopatu na přední části nástavby

Zábrany proti podjetí - boční

Barva nástavby šedá RAL 7042

Návod k obsluze nástavby v českém jazyce

Katalog náhradních dílů k dodané nástavbě

Dodání prohlášení o shodě k nástavbě

V …………………………………., dne ……………………..

Podpis oprávněné osoby