Příloha č. 5 – příloha Návrhu smluvních podmínek

Technická specifikace

Předmět plnění této veřejné zakázky je dodání 1 ks nového, nepoužitého, roku výroby min. 2016

„ Komunálního vozidla pro sběr a svoz parkových košů „

Zadavatel stanovil technické podmínky dle § 46 odst. 5 formou požadavků na výkon a funkci komunálního vozidla.  Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborné navrhované řešení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení.

Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele.  Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

| Vymezení požadavku dle parametrů |
| --- |
| Název | Splnění požadavku (ANO – NE) | Uveďte skutečnou hodnotu parametru případně ANO nebo NE |
| Základní parametry vozidla |
| Kategorie vozidla L 7 e |  |  |
| Celková hmotnost vozidla max. 1500 kg |  |  |
| Rozměry vozidla maximálně D: 3500 × Š: 1500 × V: 2100 mm |  |  |
| Užitečná hmotnost vozidla min. 700 kg |  |  |
| Motor, pohon, řízení, podvozek |
| Pohon motorem vznětovým - Diesel, chlazení vodou |  |  |
| Objem max. 1000 cm3 |  |  |
| Emisní limit dle platných předpisů o emisních normách |  |  |
| Bez filtru pevných částic |  |  |
| Pohon 4×2 |  |  |
| Rozvor 1700 – 1900 mm |  |  |
| Rozchod kol Přední / Zadní. 1000 - 1300 mm |  |  |
| Světlost / Brodivost 200 – 300 mm |  |  |
| Výfuk vyvedený k zadní podjezdové zábraně |  |  |
| Palivová nádrž min. 30 l, uzamykatelné víčko |  |  |
| Synchronizovaná mechanická převodovka min. 5 + 1 |  |  |
| Přejezdová rychlost min. 80 km/h |  |  |
| Přední náprava s nezávislým zavěšením |  |  |
| Zadní náprava pevná |  |  |
| Brzdy, dvou okruhové, nezávislé |  |  |
| Rezervní kolo shodné s namontovanými, pevná součást vozidla |  |  |
| Jednoduchá montáž kol na obou nápravách |  |  |
| Kabina |
| Barva – Oranžová RAL 2011 |  |  |
| Min. 1 + 1 |  |  |
| Pryžové rohože pro řidiče a spolujezdce |  |  |
| Čelní varovný reflexní pruh – červeno bílý |  |  |
| Maják oranžové barvy na kabině zábleskový- leddiodový, zapsaný v TP |  |  |
| Denní svícení – automaticky spouštěné |  |  |
| Povinná výbava vozidla (zvedák, klíč na kola, lékárnička, 2x reflexní vesta, sada žárovek) |  |  |
| Korba vozidla |
| Sklápěcí – nosnost min. 700 kg |  |  |
| Rozměry max. D: 2000 × Š: 1500 mm |  |  |
| Ovládána z kabiny řidiče |  |  |
| Dokumentace: doklad o shodě, záruční list, návod na obsluhu a údržbu |  |  |
| Nástavba na sběr a svoz parkových košů |  |  |
| Barva – Světle zelená |  |  |
| Nástavba o objemu min. 3,5 m3 |  |  |
| Vlastní hmotnost nástavby max. 80 kg. |  |  |
| Provedení nástavby odolné proti korozi | Popište vaše řešení |  |
| Oboustranné vhazovací otvory o rozměru min. 600 x 400 mm, posuvné, uzavírací prostor proti úletu odpadu |  |  |
| Spodní hrana vhazovacího otvoru max. 1400 mm nad zemí |  |  |
| Zadní otevírání nástavby k výsypu – nakládání odpadu o rozměru min. 1400 x 1000mm |  |  |
| Výstražné zařízení zábleskové – leddiodové, oranžové barvy vzadu na nástavbě |  |  |
| Další všeobecné požadavky |
| Záruka na dodané zařízení a všechny jeho části nebo příslušenství v trvání min. 24 měsíců |  | Poč. měsíců: |
| Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce na území ČR |  |  |
| Dostupnost servisu do 72 hod od prokazatelného nahlášení závady e-mailem, faxem |  | Specifikujte termín: |
| Doba dodání max. do 120 dní od podpisu kupní smlouvy |  | Specifikujte termín: |
| Zaškolení obsluhy min. 2 osob v trvání min. 2 hodin zdarma |  |  |
| Součástí této vyplněné přílohy bude: I. technická dokumentace nabízeného stroje, II. Fotodokumentace III. Kopie základního technického popisu vozidla, vydaného Ministerstvem dopravy ČR. |  |  |

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

Legenda:

Ve sloupci „Konkrétní číselný parametr“ uveďte přesný parametr nabízeného vozidla.

Ve sloupci „ANO/NE“ uveďte ANO – pokud nabízené vozidlo parametr splňuje, NE – pokud nabízené vozidlo parametr nesplňuje.

V ………………. dne:

…………………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče