Příloha č. 3 – technické parametry

# Rekonstrukce výtahu v budově Beskydského divadla v Novém Jičíně

Typ výtahu 	osobní trakční, vybaven pro přepravu imobilních osob dle vyhlášky 369/2001 Sb.

Nosnost				min. 450 kg

Dopravní rychlost			min. 0,6 m/s

Rozměry výtahové šachty		šířka cca 1 500 mm, hloubka cca 1 500 mm

Prohlubeň				stávající

Horní rozměry			stávající

Dopravní zdvih			cca 7,5 bm

Výtahový stroj	převodový včetně frekvenčního měniče se zpětnou vazbou

Příslušenství stroje	dvojčinná brzda, zařízení pro ruční nouzové vyproštění osob, teplotní čidlo, zařízení proti vypadnutí lan, kryt trakčního kola, bezpečnostní spínače brzd a nouzového vyproštění

Strojovna	stávající nad výtahovou šachtou

Hlučnost motoru	max. 55 dB (char. A/S)

Počet startů	max. 120 / hod.

Počet stanic	3

Počet nástupišť	3

## Kabina výtahu	neprůchozí, kovová

Povrchová úprava	komaxit (odstín bude stanoven při realizaci díla zadavatelem)

Světlý rozměr kabiny 	šířka cca 1 000 mm, hloubka cca 1 300 mm, výška cca 2 150 mm

Vybavení kabiny	ovládací sloup v provedení „nerez lesk“ osazený oválnými tlačítky BST,

zvukový signál dojezdu do stanice – gong,

zrcadlo s fazetou do poloviny zadní stěny,

trubkové madlo na zadní stěně v provedení „nerez lesk“,

zapuštěné sklopné sedátko s dosahem na ovládací sloup v provedení „komaxit“,

plastické okopové lišty ve spodní části kabiny v provedení „nerez lesk“ s LED modrým prosvětlením,

plastické rohy kabiny v provedení „nerez lesk“, nouzové osvětlení v ovl. kombinaci dle ČSN EN 81.2,

digitální polohová signalizace TFT 7“ (programovatelný multibarevný grafický displej s možností zobrazení vlastních motivů grafiky pro jednotlivé stanice),

GSM telefon včetně SIM karty a kreditu pro spojení se servisní organizací v případě poruchy,

interkom – komunikační zařízení mezi kabinou a strojovnou,

indukční poslech pro nedoslýchavé osoby

Podlaha kabiny			kovová, krytá protiskluzovou krytinou

Osvětlení kabiny			LED osvětlovací pásy nezapuštěné, široké

Odhlučnění kabiny	po celém venkovním obvodu kabiny speciální folií o min. tl. 3 mm

## Kabinové dveře	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené, zúžené typu SLIM

Povrchová úprava	komaxit (odstín bude stanoven při realizaci díla zadavatelem)

Rozměr kabinových dveří	šířka cca 800 mm, výška cca 2 000 mm

Jištění dveří	celoplošná fotobuňka

Práh	hliníkový – standard

## Šachetní dveře	automatické, dvoupanelové, teleskopické – zapuštěné do čelní stěny tak, aby bylo dosaženo maximální hloubky kabiny

Povrchová úprava	komaxit (odstín bude stanoven při realizaci díla zadavatelem)

Rozměr šachetních dveří	šířka cca 800 mm, výška cca 2 000 mm

Požární odolnost	bude stanovena požární zprávou při zpracování PD

Práh	hliníkový – standard

## Řízení výtahu	mikroprocesorové, tlačítkové se samoobsluhou -  sběrné směrem dolů,

frekvenční měnič pro přesné zastavení a plynulý rozjezd a dojezd,

v případě výpadku el. energie sjetí do nejbližší stanice a otevření dveří,

SLEEP režim – tzv. spící stav (výtah přejde po určité době nečinnosti do úsporného stavu)

Vnější řízení	ovladači s potvrzením volby pro přivolání klece

Provedení	dotekové přivolávače BST včetně digitální signalizace v provedení „nerez lesk“ (modré podsvícení),

polohová signalizace ve všech stanicích LCD (modrá),

směrová signalizace v každé stanici

Kabinové řízení	ovladači s potvrzením volby pro jízdu do stanic,

ovladač nouzové signalizace,

digitální polohová signalizace TFT 7“ (programovatelný multibarevný grafický displej s možností zobrazení vlastních motivů grafiky pro jednotlivé stanice),

tlačítko otevírání automatických dveří,

signalizace přetížení

Provedení	ovládací sloup v provedení „nerez lesk“ osazený oválnými tlačítky BST (modré podsvícení),

Braillovo písmo

## Ostatní součásti dodávky	žebřík do prohlubně,

## obousměrný omezovač rychlosti,

obousměrné zachycovače,

překážka mezi kabinou a protiváhou,

nová litinová protiváha vč. rámu na boční stěně šachty,

tenzometrické vážení s čidly umístěnými v podlaze pro vyloučení nepřesností vlivem protahování lan a změny vlivu váhy závěsných kabelů,

kontakt vážení pro vyloučení sběru při plně obsazené kabině,

kontakt vážení pro signalizaci přetížení,

nová vodítka klece i protizávaží včetně ukotvení