Příloha č. 2 – Technické parametry konvektomatu

- kapacita jídel na výdej:	400 – 600

- vyvíjení páry:	bojler

- počet zásuvů:	min. 12 zásuvů x GN (gastronádoba) 2/1

- rozteč zásuvů:	cca 60 mm

- rozměry:	šířka max. 1200 mm

výška max. 1400 mm

hloubka max. 1000 mm

- kapacita	13x2/1 GN nebo 26x 1/1 GN

- celkový příkon:	min. 34 kW, max. 36 kW

- příkon vyvíječe páry:	24 kW

- napájení:	elektrické - 3N / 400V / 50Hz

- materiálové provedení:	nerez

- přívod vody:	G ¾“

- vaření:	vaření v páře, horký vzduch, kombinovaný režim,

vaření, pečení, regenerace

- Vybavení:

  - digitální ovládací displej

  - piktogramy

  - teplotní sonda

  - ventilátor

  - možnost vytvoření min. 99 programů s 9 kroky

  - USB rozhraní

  - možnost připojení do internetové sítě

  - soubor prvků pro úsporu el. energie

  - systém pro snížení spotřeby vody

  - integrovaná ruční sprcha na čištění pracovní komory

  - samočistící program

  - obousměrný ventilátor

  - servisní a diagnostický systém

  - osvětlení vnitřního prostoru

  - vyjímatelné těsnění dveří

  - rychlé chlazení vnitřního prostoru

  - automatický předehřev varného prostoru

  - horký vzduch 30 – 3000C

  - pára 30 - 1300C

  - kombinovaný provoz (horký vzduch/pára)

  - automatický start

  - Delta T vaření

  - Autoclima

  - HACCP záznamy

  - systém hlídání zavápnění

  - zavážecí vozík