# Příloha č.2	Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Ke dni podání nabídky na veřejnou zakázku „Svozové vozidlo včetně nástavby pro svoz odpadu“ čestně prohlašujeme, že společnost

…………………………………………………………………………………………..

dodá vozidlo splňující níže definované technické parametry:

|  | Minimální požadavky zadavatele na vůz (kategorie vozidla N3) |
| --- | --- |
| Podvozek | tříosý s povolenou hmotností max. 26t |
|  | rozvor náprav max. 4000 mm |
|  | v konfiguraci 6x2 |
|  | vybaven stabilizačními prvky pro svoz komunálního odpadu (vůz s vysokým těžištěm) |
|  | zadní odpružení v provedení vzduchové |
|  | zadní náprava v provedení hypoidní |
|  | uzávěra diferenciálu umístěna na zadní hnané nápravě |
|  | vlečná náprava řízená zdvižná |
|  | na řízené nápravě jednoduchá montáž na hnací nápravě dvojitá montáž na vlečné nápravě jednoduchá montáž |
|  | kola disková, šrouby a matice diskových kol musí být chráněny kryty |
|  | kotoučové brzdy na všech nápravách |
|  | brzdové obložení bezazbestové |
|  | parkovací brzda na přední nápravě |
|  | pneumatiky musí odpovídat požadovanému zatížení vozidla |
|  | vybaven držáky pro brzdový klín |
|  | palivová nádrž min. 300 I |
|  | palivový uzávěr uzamykatelný |
| Pohon | motor vznětový přeplňovaný o výkonu min. 230 kW, min. emisní norma Euro V |
|  | převodovka s automatizovaným řazením (rychlosti 12+2) |
|  | palivový filtr s vyhříváním |
|  | úprava pro zimní starty |
|  | motorová brzda |
|  | vyústění výfuku vytaženo do rámu vozidla |
| Přídavné systémy | antiblokovací systém (ABS) |
|  | regulace prokluzu pohonu (ASR) |
|  | asistent rozjezdu do kopce |
|  | vysoušeč vzduchu pneumat. obvodů |
|  | omezovač rychlosti jízdy elektronický 85 km/h |
|  | omezovač rychlosti jízdy 30 km/h při zatížených stupačkách obsluhy |
|  | elektronická regulace motoru EDC |
|  | propojovací panel a zařízení pro komunikaci s nástavbou |
|  | ovládání světlé výšky vozidla |
|  | možnost nastavení přenosu zatížení náprav |
| Kabina | vybavena palubním počítačem v českém jazyce |
|  | vybavena signalizací zapojených hydraulických nebo jiných systémů nástavby |
|  | vybavena ukazatelem plnícího tlaku vzduchu |
|  | přístrojová deska musí být opatřena nápisy a displeji v českém jazyce |
|  | přístrojová deska musí být osazena zobrazovacími přístroji pro provozní údaje |
|  | vybavena komfortním sedadlem řidiče vzduchově odpruženým a dvěma dalšími místy k sezení |
|  | vybavena autorádiem s CD/Mp3 přehrávačem |
|  | vybavena integrovanou klimatizací s automatickou regulací bez freonu |
|  | vybavena elektrickým ovládáním oken dveří pro řidiče a spolujezdce |
|  | omyvatelné obložení dveří |
|  | má centrální zamykání dálkově ovládané |
|  | obsahuje protihluková opatření 80 dB (92/97EWG) |
|  | denní osvětlení LED |
|  | vybavena světly do mlhy |
|  | tachograf |
|  | vybavena ochrannou mřížkou před chladičem proti hmyzu |
|  | vybavena ochrannou chladiče proti proražení |
|  | vybavena zábleskovými diodami v LED provedení integrovanými v čelní masce oranžové barvy |
|  | vybavena nízkou rampou nahrazující majáky v zábleskovém LED provedení na střeše kabiny oranžové barvy (viditelné i z bočního profilu) |
|  | v barvě RAL 2007 |
| Příslušenství | hadice pro huštění pneumatik 20 m s manometrem |
|  | - boční zábrany proti podjetí |
|  | osvětlení zadní nápravy zavěšené na nástavbě |
|  | povinná výbava vozidla |
|  | zakládací klín |
|  | rezervní kolo volně ložené |
|  | Minimální požadavky zadavatele na svozovou nástavbu s lineárním stlačováním |
| Nástavba | objem min. 20 m3 |
|  | - šířka včetně vyklápěče max. 2550 mm |
|  | - universální provedení, včetně uzpůsobení ke svozu BIO odpadu |
|  | zaoblené boky z 1 ks materiálu - hladká bez pomocných žeber (rovnoměrné rozložení tlaku) |
|  | zaoblené dno se zesílením nakládací hrany |
|  | boční servisní dvířka |
|  | těsnění předního čela proti úniku kapalných složek do výše min. 300 mm |
|  | připojení k podvozku bez potřeby elektromagnetické spojky |
|  | barva RAL 7004 |
| Zásobník | užit celoobvodový zesílený rám |
|  | opláštění v otěruvzdorném provedení - síla boků a střechy min. 4 mm |
|  | - opláštění v otěruvzdorném provedení - síla podlahy min. 5 mm |
|  | záchytná vana kapalných složek odpadu s vypouštěcím kohoutem integrovaná ve dně zásobníku |
|  | těsnění zadního čela proti úniku kapalných složek po celém obvodu dna a bočních stěn |
|  | dno ve tvaru kýlu |
| Vytlačovací štít | boční vedení v otěruvzdorném provedení - síla min. 8 mm |
|  | - boční vedení umístěno nad dnem zásobníku min. 100 mm |
|  | - bez jakýchkoliv pryžových těsnících prvků |
| Nakládací vana | objem min. 2,5 m3 |
|  | - těsnění proti úniku kapalných složek po celém obvodu dna a bočních stěn |
|  | - vypouštěcí kohout kapalné složky odpadu vpravo |
|  | otěruvzdorné dno - síla min. 8 mm |
|  | kontrolní průhledy do prostoru na obou bocích |
|  | pístnice zvedání umístněné na střeše zásobníku na odpad |
|  | barva RAL 7004 |
| Lisovací mechanismus | oboustranné ovládání vpravo, s možností ovládání jednotlivých fází lisu |
|  | - boční vedení v otěruvzdorném provedení - síla min. 8 mm |
|  | - pístnice umístněné mimo prostor nakládací vany |
| Řídící systém | centrální, s jednou centrální jednotkou a datovou sběrnicí Can-BUS umístěný na zásobníku, přístupný ze země |
|  | kombinovaný ovládací panel v kabině, s barevným LCD monitorem s výstupem ovládacího a diagnostického rozhraní nástavby a kamerového systému |
|  | - možnost naprogramování a uložení min. 5-ti režimů lisování (dle druhu odpadu) |
|  | bezpečnostní prvky nástavby dle EN-1501-1A pro vozidla na svoz odpadu |
| Příslušenství nástavby | 2x bezpečnostní stupačky pro obsluhu (vlevo, vpravo) - pevné, sklápěné pouze dozadu, vyvedené v reflexní barvě, lemovány pryžovým obložením |
|  | madla pro posádku na stupačkách |
|  | nádrž s vodou a dávkovačem mýdla na mytí rukou |
|  | 2 x výstražný zábleskový maják s ochranou mřížkou v horním obrysu nástavby oranžové barvy |
|  | 2 x pracovní LED světlo nad nakládací vanou nástavby |
|  | 1 x pracovní LED světlo uvnitř nakládací vany |
|  | držák na koště a lopatu |
|  | Minimální požadavky zadavatele na vyklápěč odpadových nádob |
| Vyklápěč | v uzavřeném děleném provedení |
|  | univerzální pro odpadové nádoby 80 až 1.100 litrů |
|  | ovládání zdvihu odpadových nádob hydraulicky, zdvih odpadových nádob ovládaný tlakem hydr. pístů, spouštění odpadových nádob uvolněním tlaku hydr. pístů |
|  | hřebenový převod vyklápěče vpravo a vlevo pro zdvih a spouštění odpadových nádob |
|  | oboustranné ovládání vyklápěče pomocí páky |
|  | boční ochrana obsluhy na stupačkách s průhledem do nakládací vany |
|  | hydraulicky ovládaná záchytná hrazda pro odpadové nádoby EN 840-3 |
|  | závěsný hřeben se zámkem odpadových nádob min. pro 2 ks nádob 80 – 240 lit |
|  | výklopná ramena se zámkem odpadových nádob pro 1 ks nádob 1.100 lit |

V ……………, dne ……………………..

Podpis oprávněné osoby